Требования , предъявляемые к записи кино-видеоматериалов  на «жестких дисках» для сдачи на хранение в Госфильмофонд России(обязательный экземпляр)

Диски принимаются, новые (не используемые ранее), упакованные в оригинальные коробки с полным комплектом проводов для  подключения.

На жестком диске должны присутствовать:

ИЗОБРАЖЕНИЕ

- в файлах DPX Lin - DPX (SMPTE 268M-2003/268M-1994) RGB 10бит;

- 24 к/с или 25 к/с

ФОНОГРАММА

- оригинал (матер) перезаписи;

Примечание:

- Фонограмма и другая информация на диске по всем параметрам должны быть идентичны и синхронны с изображением

1. Технические требования к записи жестких дисков

|  | Тип накопителя | Интерфейс | Файловая система |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешние накопители на жестких дисках | USB 2.0, 3,0 FireWire 400, FireWire 800, eSATA | NTFS |

Операционная система -  Microsoft Windows

- Разрешение

Стандартные рекомендуемые разрешения для соотношений сторон, но не обязательно такие:

1.85 : 1998x1080 / 3996x2160;
2.39 :  2048x858 / 4096x1716;
1.9   :  1920x1080 /  3840x2160;
1.89 :  2048x1080 / 4096x2160:
1.33 :  2048х1536 / 4096х3072

1.37 :   1828х1332/ 3656х2664

2.        Цветовое пространство  RGB (4.4.4) 10 bit

- Частота кадров -  24 к\с

- Формат звуковых файлов: WAV, PCM/LPCM

Разрядность - 24 бит.

Частота дискретизации -  48кГц или 96кГц.

Опорный (установочный) уровень - ‒20дБ относительно полной шкалы (FS).